# Поставки энергии в Дании и их демократическое регулирование

(Материалы, подготовленные Гуннаром Олесеном (Gunnar Boye Olesen) и Юдит Солески (Judit Szoleczky), Международная сеть по устойчивой энергетике, для визита представителей 13 российских неправительственных организаций и журналистов в Данию 21-28 сентября 2003 года).

Перевод:

Владимир Сливяк (Экозащита), Илья Попов (Центр Ядерной Экологии и Энергетической Политики МСоЭС)

Содержание

Поставки энергии в Дании и их демократическое регулирование	1

Датская энергетика	3

Структура энергообеспечения Дании	3

Демократическое регулирование датской системы энергообеспечения	3

Развитие датской энергетической политики	5

Роль НПО и независимых исследователей	6

Экологические улучшения и перепроизводство энергии	6

Новая государственная политика 2001	7

Датское энергетическое сотрудничество с Россией и Датское агентство по охране природы	8

Неправительственные организации, кооперативы и энергетические установки	9

Копенгагенский офис по энергетике и охране окружающей среды (Copenhagen Energy and Environment Office – KMEK)	9

Датская организация по возобновляемой энергетике (OVE)	12

Кооперативы, владеющие ветроустановками в Линеттене и Миддельгрундене	15

Ассоциация домовладельцев в Тострупе, финансирующая проекты по энергоэффективности, солнечной энергетике и экономии воды	20

Датский центр по возобновляемой энергетике (Folkecenter)	21

Ветровая турбина мощностью 525 кВт в Ханстхольме, которой владеет Folkecenter	23

Электростанция на ферме Скиннеруп, работающая на биогазе	24

Небольшая станция по комбинированной выработке тепла и электроэнергии в Ворупёре	26

Котельная, работающая на древесных отходах в деревне Вестервиг	26

ТЭЦ в Студструпе, использующая в качестве дополнительного топлива солому, что позволяет сокращать выбросы диоксида углерода	26

Экологическая деревня Хьортсой – использование солнечной энергии для обогрева и производство централизованного тепла для обогрева 65 домов с низким потреблением энергии от сжигания древесных отходов	28

Котельная в деревне Хиннеруп, работающая на древесных отходах и соломе	31

Меры по энергоэффективности энергораспределительной компании «NRGi» в Орхусе	32

# Датская энергетика

## Структура энергообеспечения Дании

Дания, как индустриальная страна, потребляет большое количество тепла, электроэнергии и разных видов топлива. Выбросы углекислого газа достаточно высоки. Дания не имеет атомных станций. Энергетические потребности страны удовлетворяются за счет нефти (43 %), газа (24 %), угля (21 %) и возобновляемые источников энергии       (12 %).

Используемая внутри страны нефть добывается в Северном море и расходуется в сферах транспорта (57 %), отопления (15 %), а также промышленностью (10 %). Менее     2 % нефти используется на электростанциях.

Природный газ Дания добывает также в Северном море. 38 % экспортируется в Швецию и Германию, остаток потребляется в Дании. 47 % потребляемого внутри страны газа используется на станциях, производящих тепло и электроэнергию, 25 % потребляет промышленность, около 20 % идет напрямую для отопления зданий.

Весь уголь импортируется, 92 % угля используется для выработки энергии.

Возобновляемые источники включают в себя дерево (44 %), ветер (27 %), солому  (23 %) и биогаз (6 %). Также используются солнечные и геотермальные установки, однако они вырабатывают незначительное количество энергии. Также используется и энергия, вырабатываемая за счет сжигания отходов.

Производство электроэнергии покрывается несколькими крупными угольными, а также  газовыми станциями, вырабатывающими одновременно тепло и электроэнергию (CHP), которые обеспечивают около 60 % национального потребления и  расположены около крупных городов, а также за счет сотен небольших газовых станций. В дополнение к тепловым станциям, Дания получает около 14 % электроэнергии за счет возобновляемых источников, что является крупнейшим показателем в мире.

Дания имеет один из крупнейших в мире показателей по доле центрального отопления. Почти все города имеют центральное отопление, которое дешевле, нежели альтернативные системы, работающие на мазуте или электричестве. Около половины всех домов Дании отапливается системой центрального отопления. Такое отопление осуществляется на 82 % за счет крупных станций, работающих на угле или газе, около       9 % - за счет возобновляемых источников энергии.

## Демократическое регулирование датской системы энергообеспечения

Большая часть датской энергосистемы находится под контролем государства или потребителей. Кроме того, присутствует государственная и муниципальная системы  развития планирования и регулирования отопительной, газовой и электроэнергетической инфраструктур.

Добыча, переработка и поставки нефти находятся в руках частных компаний, однако государственная нефтегазовая компания (DONG) частично владеет месторождениями, а также полностью владеет нефтепроводом между североморскими месторождениями и датским островом Ютланд.

Добыча газа в Северном море производится частными компаниями, однако его передача контролируется DONG. Распределение газа находится в руках компаний, принадлежащих  муниципалитетам. В целом, такие газовые компании работают как коммерческие, однако они никогда не идут против общественных интересов. Правительство планирует передать государственную DONG в частные руки, однако принятие решения об этом ожидается через несколько лет.

Электроэнергетические станции и инфраструктура находятся под контролем компаний, которые владеют линиями передачи электроэнергии, а также от двух крупных компаний «E2» и «Elsam». Обе являются владельцами крупных электроэнергетических станций. Компании, распределяющие электроэнергию, контролируются крупными и мелкими группами потребителей, муниципалитетами, а в некоторых случаях и частными инвесторами.

Компании, занимающиеся распределением электроэнергии, организованы как кооперативы и работают по демократической системе, в которой правление избирается каждые 4 года. Опыт показывает, что подобная система управления эффективна, остается выгодной в экономическом плане и гарантирует честное формирование цен для различных видов потребителей (домовладельцы, фермеры, промышленность и т.д.), однако она не очень эффективна с точки зрения внедрения экологических мер и увеличения доли возобновляемых источников энергии в структуре энергообеспечения. Большинство экологических улучшений, а также развитие возобновляемых источников энергии – это результат давления гражданских групп, а также государства. Развитие малых и средних (мощность до 100 МВт) станций для комбинированной выработке тепла и электроэнергии привело к образованию нескольких независимых производителей (IPP – Independent Power Producers), в качестве которых выступают компании, обеспечивающие отопление, а также некоторые промышленные компании. Ветровыми турбинами в основном владеют фермеры и кооперативы потребителей, некоторыми турбинами в Дании владеют компании «E2» и «Elsam».

В секторе отопления, крупными системами как правило владеют муниципалитеты, а небольшими – объединения потребителей. Небольшие отопительные системы организованы по образу кооперативов, где потребители выбирают совет правления.

Национальное и муниципальное энергетическое планирование направлено на развитие экономически эффективного энергообеспечения с высоким уровнем безопасности и низким уровнем влияния на окружающую среду. Развитие инфраструктуры отопления, газопроводов, электроэнергетических станций должно соответствовать национальному плану. Основной эффект от такого планирования заключается в том, что потребитель, покупающий квартиру в определенном районе получит либо центральное отопление, либо отопление природным газом. Владельцы домов не могут выбирать между одним и другим уже после того, как дом приобретен. Такое планирование обеспечивает более рациональное использование энергии, однако может привести и к тому, что определенные виды топлива не используются (например, там, где используется газ, не используется биомасса и т.д.).

## Развитие датской энергетической политики

Современная энергетическая политика возникла в 1973 году, когда политический кризис на Ближнем Востоке привел к нефтяному голоду в Западной Европе и США. Перед этим Дания была крайне зависима от импортируемой нефти. В 1972 году 92 % датского энергообеспечения зависело от импортируемой нефти. Энергоэффективность оставалась на крайне низком уровне. Нефтяной кризис, в течение которого цены поднялись в 4 раза, а поставки были крайне нестабильны, привел к пониманию того, что датская энергетическая политика уязвима и должна поменяться.

Датская энергетическая политика, измененная в 1973, достигла не только уменьшения зависимости от импорта нефти. Один из ее элементов – замена нефти на уголь – привела к резкому росту выбросов в атмосферу. В 70-х это обусловило окисление озер и «смерть лесов» от повышенной эмиссии SO2 и NOx, а также увеличение выбросов углекислого газа (CO2), влияющего на изменение климата. После этого, политика была снова пересмотрена. Новая энергетическая доктрина концентрировалась как на вопросах экологии, так и на вопросах большего количества рабочих мест, торгового баланса, экспорта, включала в себя разработку новых технологий.

После конференции 1988 в Торонто амбициозный датский министр энергетики Йенс Билграв (Jens Bilgrav)заявил о новой стратегии Дании под названием «Энергия 2000». В соответствие с этой стратегией в период между 1988 и 2005 Дания обязалась снизить на 20 % выбросы углекислого газа в атмосферу. В рамках стратегии было предусмотрено около 80 нововведений, включая налог на выбросы углекислоты. В последующие годы правительство смогло воплотить большинство из этих нововведений. В 1996 году датский министр экологии и энергетики Свенд Аукен (Svend Auken) усовершенствовал стратегию новой целью – 50 % снижение выбросов углекислого газа между 1990 и 2030. Усовершенствованная стратегия получила название «Энергия 21».

Между 1987 и 1992 в Датском парламенте сложилась весьма специфическая ситуация. Консервативное правительство не спешило принимать необходимые для воплощения новой энергетической стратегии решения. Однако две центристские парламентские партии «Det Radikale Venstre» и «Kristeligt Folkeparti», поддерживающие правительство в общих вопросах, тем не менее проголосовали вместе с левыми за прогрессивные экологические нововведения.

Наиболее важными нововведениями в энергетическом секторе были:

- Налог на выбросы CO2 в размере 0,1 датской кроны (ДК) за КВт/час.

- Поддержка децентрализованной системы единовременной выработки электроэнергии и тепла на газовых станциях с компенсацией налога на выбросы СO2 в размере 0,1 ДК за КВт/час.

- Поддержка ветроэнергетики с компенсацией налога на выбросы СO2 и частичной компенсацией энергетического налога в размере 0,27 ДК за кВт*час.

- Кампания по стимулированию энергоэффективности у конечного потребителя, финансируемая за счет сбора за электроэнергию (0,01 ДК за кВт*час) с начала 90-х.

Эти меры привели к быстрому росту числа ТЭЦ, использующих природный газ и поставляющих сравнительно чистую энергию. Нововведения также помогли развитию ветроэнергетики, для которой, помимо вышеуказанных налоговых условий, были обеспечены выгодная тарифная политика и благоприятные правила размещения ветровых установок и подключения их в сеть. Эти меры, а также внедрение принципов энергоэффективности, обусловили резкое сокращение выбросов CO2 в энергетическом секторе.

## Роль НПО и независимых исследователей

Несколько неправительственных организаций активно поддерживали интеграцию экологических вопросов в датскую энергетическую политику. Они сумели объяснить политикам необходимость такой интеграции, продемонстрировали преимущества на примерах как в Дании, так и в других странах, и обеспечили фундамент для последующих изменений. Наиболее влиятельными являются:

- Датская Ассоциация Защиты Природы, крупнейшая экологическая организация с более чем 200 тыс. членов. Организация начала работу в области устойчивого развития в 80-х, в конце 80-х пригласила другие организации присоединиться к «энергетическому комитету», который стал важным координационным органом,

- OVE, объединяющая многих активистов, а также около 3 тыс. членов, стала одной из самых активной групп, работающих в области устойчивого энергетического развития,

- ООА (Анти-ядерное движение)  вела успешные кампании против строительства АЭС, что привело в 1985 году к решению парламента исключать атомную энергию из энергетического планирования на национальном уровне.

Независимые исследователи (эксперты) также сыграли немаловажную роль. В 1983 группа экспертов, связанная с Римским клубом и Балатонской группой, разработала план по устойчивой энергетике. Многие из элементов этого плана были впоследствии включены в стратегии «Энергия 2000» и «Энергия 21». В 1989 один из экспертов Фреде Хвелплунд (Frede Hvelplund) совместно с председателем OVE написал книгу «Энергия 90», в которой была описана необходимость устойчивого развития датского энергетического сектора.

В 80-х главными оппонентами изменений были крупные энергетические компании, которые затем потеряли контроль над рынком вследствие прихода новых независимых производителей энергии. Эти компании сумели получить разрешение на строительство крупной угольной станции во время пика строительства газовых станций, что привело к существенному избытку электроэнергии. Большие компании выступали против изменений также и потому, что боялись повышения цен на электроэнергию.

## Экологические улучшения и перепроизводство энергии

Интеграция экологической политики в энергетическом секторе привела к существенным изменениям в энергетике на уровне, который не был достигнут в какой-либо другой стране. Например, эмиссия CO2 на кВт*час снизилась на 36 % в период 1988-2001. В тот же период общая эмиссия CO2 в промышленности снизилась на 11 %. В основном, снижение происходило в 1996-м, когда потребление стабилизировалось.

Стабилизация произошла вследствие целенаправленной политики и технологического развития, а не вследствие экономической рецессии. Экономический рост в период 1996-2001 составил 2,5 %, а в 1988-1996 примерно 1,8 %.

Развитие привело к перепроизводству в энергетическом секторе. Это стало результатом экологичной государственной политики в энергетическом секторе.

Развитие энергетического сектора в других Скандинавских странах создало новые возможности для экспорта датской электроэнергии, в особенности в года засухи, когда снижалась выработка энергии на гидростанциях. Таким образом, в засушливые годы экспорт увеличивается, что ведет к повышенным выбросам CO2, так как часть энергии вырабатывается на угольных станциях. Чтобы разрешить проблему, датское правительство установило систему разрешений на выбросы, которая действует в течение 2001-2003 гг.

Начиная с 2000 в течение каждого года появляются периоды, когда производство электроэнергии на ветростанциях и станциях с комбинированным производством тепла и электричества превышает потребности. Эта избыточная энергия экспортируется, что соответственно не засчитывается, как  снижение выбросов CO2 Данией. Предложение OVE и других организаций состоит в том, чтобы станции с комбинированным производством тепла и электричества устанавливали тепловые насосы, которые могли бы потреблять энергию ветра в периоды избыточного энергопроизводства. Это может привести к дополнительному снижению выбросов CO2 и уменьшению потребления ископаемых источников энергии. В будущем электрические и водородные (на основе ветровой энергии) автомобили могли бы снизить выбросы CO2 в транспортном секторе.

В том случае, если датские компании будут бесконтрольно экспортировать энергию, уровень выбросов CO2 в Дании повысится по сравнению с 1990 годом. При этом если рассчитывать выбросы на КВт*час, то покажется, что выбросы остались ниже этого уровня. Экспортная энергия может понизить цены на северном рынке, что приведет к отмене мер по стимулированию энергоэффективности.

Интеграция экологической политики в датском транспортном секторе не привела к существенному снижению выбросов CO2. Политика рекламы индивидуальных автомобилей наоборот привела к повышению выбросов.

## Новая государственная политика 2001

После общих выборов в ноябре 2001 в парламенте не оказалось «зеленого большинства», а к власти пришло либеральное правительство. Это правительство:

- отказывается от 20 % снижения выбросов CO2 до 2005,

- урезает поддержку развития возобновляемых источников энергии в госбюджете,

- снижает налоги в коммерческом секторе,

- намерено уклониться от выполнения обязательств Дании в соответствие с Киотским протоколом.

Дополнительную информацию и новости из Дании вы сможете найти на сайте OVE www.orgve.dk и www.inforse.org/europe.

## Датское энергетическое сотрудничество с Россией и Датское агентство по охране природы

Следуя приоритетам нынешнего правительства, поддержка экологических проектов в Восточной Европе была существенно снижена начиная с 2001 г. С другой стороны, одним из приоритетов являются инвестиции в снижение выбросов CO2 и других парниковых газов в других странах в обмен на кредиты по парниковым газам согласно Киотскому протоколу. В государственном бюджете сегодня заложено около 150 млн. ДК на покупку кредитов в рамках гибких механизмов Киотского протокола: Проектов совместного осуществления, торговли квотами на выбросы и Механизма чистого развития. Ожидается, что некоторые кредиты будут куплены в России если Киотский протокол будет ратифицирован Россией. Датская политика в настоящий момент строится на том, что дешевле купить кредиты на выбросы в других странах, нежели снижать выбросы внутри Дании. Ожидается, что кредиты будут куплены по цене 40-60 ДК за тонну выбросов CO2.

# Неправительственные организации, кооперативы и энергетические установки

## Копенгагенский офис по энергетике и охране окружающей среды (Copenhagen Energy and Environment Office – KMEK)

### Что такое KMEK?

KMEK является местной ассоциацией, которая предоставляет бесплатную, объективную информацию по энергосбережению и использованию возобновляемых источников энергии. В тоже время, KMEK участвует в реализации многих энергетических и экологических проектов.

KMEK был основан в 1986 году и имеет штат от 5 до 15 человек, включая сотрудников, работающих по проектам и стажеров. Офисы KMEK и некоторых неправительственных организаций находится в «экологическом доме» в центре Копенгагена. KMEK имеет около 400 членов.

В 2001 KMEK в Дании существовала 21 организация подобная KMEK, которые получали финансирование от Датского энергетического агентства для реализации образовательных проектов в области энергетики и помощи жителям в получении субсидий от государства на применение возобновляемых источников энергии. В 2002 году новое консервативное правое правительство прекратило финансирование этих организаций. С 2002 года KMEK получает финансирование в основном из муниципалитета Копенгагена и за счет реализации различных проектов.

### Услуги для населения

В офисе KMEK можно получить информационные материалы по энергоэффективности, возобновляемой энергетике, сбережению воды, компостированию органических отходов и другим возможностям применения экологических/зеленых решений в условиях города. KMEK предоставляет независимые консультации и имеет брошюры о доступных продуктах в области разных технологий. У KMEK есть маленькая библиотека и выставка, демонстрирующая возможные технологии устойчивой энергетики в настоящем и будущем. Выставка включает образцы энергоэффективных ламп,  системы на фотоэлементах для получения тепла и электричества от солнечной энергии, системы для экономного использования воды, баки для компостирования органических отходов, экологически чистые строительные материалы  и т. д.  Некоторые компании поддерживают выставку экономически или предоставляя свои материалы. Кроме индивидуальных консультаций, KMEK также проводит организованные экскурсии по офису и Копенгагену, а также читает лекции.

### Материалы для кампаний и выставок

В дополнении к постоянной выставке KMEK также имеет автомобиль для проведения передвижных выставок и стенды для участия в маленьких и больших выставках в Копенгагене и окрестностях. Каждый год организация участвует в 5 больших выставках.

### Просветительские кампании

KMEK принимал участие во всех национальных кампаниях, организованных офисами по энергетике и охране окружающей среды. Большинство кампаний было направлено на продвижение использования солнечной энергии для отопления и использование биомассы. В 2001 году офисы участвовали в национальной кампании по продвижению использования окон с низкими потерями тепла. Национальные и региональные кампании были поддержаны датским государством (Датским Энергетическим Агентством) а в некоторых случаях и Европейским Союзом. В сотрудничестве с копенгагенским муниципалитетом и его службами, ответственными за уборку мусора и водоснабжение KMEK принимал участие  в кампаниях по экономии воды и компостированию отходов.

### Демонстрационные проекты

На своей территории KMEK имеет демонстрационные установки по утилизации дождевой воды, компостированию отходов, охлаждению с низким использованием энергии, а в будущем собирается установить демонстрационное оборудование для получения электричества от фотоэлементов. KMEK также принимал участие в ряде демонстрационных проектов в Копенгагене от использования экологических технологий в домах и квартирах до сооружения экологического дома в зеленой части Копенгагена.

Для своих членов за небольшое вознаграждение KMEK проводит энергоаудиты. Основная цель таких аудитов -  оптимизировать затраты на внедрение технологий возобновляемой энергетики, энергоэффективности и других экологических решений.

### Сотрудничество местным бизнесом и властями

KMEK сотрудничает со многими поставщиками экологических технологий, в частности, во время проведения выставок. Некоторые кампании помещают свою рекламу в бюллетене, выпускаемым офисом. KMEK помогает развиваться новым компаниям, которые хотят разрабатывать экологические технологии, например компаниям, занимающимся солнечными фотоэлементами или торгующими использованными строительными материалами. Офис вплотную сотрудничает с копенгагенским и соседними муниципалитетами.

### Сотрудничество с местными неправительственными организациями. Микро-гранты.

KMEK постоянно находится в контакте с многими местными неправительственными организациями, ассоциациями домовладельцев, местными политическими движениями и т. д. Офис вдохновил многих из них начать деятельность по энергоэффективности и возобновляемым источникам энергии и помогает им консультациями. KMEK также помог некоторым местным группам в распространении информации об их деятельности и установлению партнерства с группами и людьми, занимающимися похожей деятельностью.

Офис сыграл особую роль в формировании кооперативов по использованию ветровой энергии. Примерами кооперативов, в которых участники совместно инвестируют в строительство ветровых турбин являются кооперативы «Линеттен» и «Миддельгрунден».

Контакт:

Copenhagen Environment and Energy Office

(Kobenhavns Miljo-og Energikontor - KMEK)

Blegdamsvej 4B,st, 2200 Copenhagen N, Denmark.

Тел.: +45 35 37 36 36, Факс:  +45 35 37 36 76

Эл. почта: kmek@kmek.dk,

Адрес в Интернете:  http://www.kmek.dk

## Датская организация по возобновляемой энергетике (OVE)

OVE является неправительственной, некоммерческой членской организацией. OVE была основана в 1975 году.

### Миссия OVE

Своими основными задачами OVE считает:

- Влияние на развитие датской и европейской энергетической политики с тем, чтобы она была более ресурсосберегающей и экологически значимой. Приоритетом должно быть развитие возобновляемых источников энергии.

- Информирование населения о возможностях использования возобновляемых источников энергии в домах и организациях.

### Структура

Члены. Членами OVE являются жители Дании, заинтересованные в использовании или использующие возобновляемые источники энергии, школы, группы и компании, занимающиеся разработкой возобновляемых источников энергии. Отдельная категория включает в себя 22 офиса по энергетике и охране окружающей среды (http://www.sek.dk) и местные информационные центры. Общее количество членов OVE составляет 3000.

Решения. Основные решения в OVE принимаются Генеральной Ассамблеей, состоящей из членов организации, которая встречается ежегодно, или на Совете директоров, который встречается раз в два месяца. Генеральная Ассамблея выбирает Совет директоров OVE. Председатель Совета директоров выбирается Генеральной Ассамблеей.

Информация. Дважды в месяц OVE издает журнал, имеет свою страничку в Интернете, а также проводит тематические семинары.

Офисы. OVE имеет два офиса – Главный секретариат (работа в Дании и Азии/Африке) и европейский офис (работа в европейских  странах).

### Деятельность OVE в Дании

Политическое лоббирование

- Влияние на разработку законодательства по энергетической политике путем участия в работе комитетов и через слушания.

- Проведение оценки существующих документов и публикация материалов по возобновляемым источникам энергии,

Распространение информации

- Выпуск бюллетеня «Возобновляемая энергетика и окружающая среда» (на датском языке) раз в два месяца.

- Поддержка странички в Интернете с информацией о компаниях, документами и ссылками на другие странички (http://www.orgve.dk).

- Участие в выставках, организация семинаров, проведение обучающих курсов в сотрудничестве с местными офисами по энергетике и охране окружающей среды.

- Участие в информационных кампаниях в сотрудничестве с местными офисами по энергетике и охране окружающей среды.  Например, участие в кампании «Прекращение использования электричества для отопления и переход на более экологически приемлемые энергетические источники (например, возобновляемые).»

- Участие в Школьных энергетических форумах. Основной целью таких форумов является внедрение программ по энергетике и защите окружающей среды. (http://www.sef.dk).

- Организация встреч с техническими экспертами, на которых пользователи могут получить информацию по ветровой и солнечной энергетике, использованию биомассы, интеграции возобновляемых источников энергии в существующие энергетические системы (например, для комбинированного производства тепла и электричества).

Консультации

OVE проводит консультации по экологически приемлемому внедрению альтернативных источников энергии.

Сотрудничество в Дании

OVE сотрудничает со многими организациями, изучающими датскую энергетику. Среди этих организаций экологические группы, профсоюзы, Совет малых и средних предприятий, Датский центр по возобновляемой энергетике (Folkecenter), коалиция датских неправительственных организаций «Group 92» и группы, занимающиеся городской экологией.

Развитие ветровой энергетики

С самого основания деятельность OVE была направлена на привлечение общественности к развитию возобновляемых источников энергии. С 80-х годов OVE участвует в создании кооперативов, занимающихся развитием ветроэнергетики. Члены таких кооперативов совместно покупают ветроустановки. Кроме этого, в 90-х годах OVE вместе с другими организациями помогала местным муниципалитетам планировать площадки для размещения ветряков, выбирать места для создания чисто кооперативных или находящихся в совместном с энергетическими компаниями владении ветровых парков в море.

### Международная деятельность OVE

OVE играет значительную роль в создании международных сетей неправительственных организаций.

Организация является основателем и координатором следующих сетей:

- Европейского узла Международной сети по устойчивой энергетике (INFORSE-Europe) (http://www.inforse.org).

- Европейской группы по энергетике и климату Общеевропейской сети экологических неправительственных организаций (http://www.eco-forum.org).

- Европейского Образовательного Форума по Устойчивой Энергетике

- Секретариата  Международной сети по устойчивой энергетике. Эта сеть неправительственных организаций состоит из семи региональных узлов на разных континентах ( http://www.inforse.org).

OVE является членом Европейской сети по изменению климата c Секретариатом в Брюсселе (http://climanetwork.org).

В сотрудничестве с местными группами OVE участвует в проектах во Вьетнаме, Таиланде и Южной Африке (DANCED).

OVE следит за энергетической политикой Европейского Союза, участвует в работе всех вышеупомянутых экологических сетей и является координатором Форума Европейского Союза датских неправительственных организаций, занимающихся энергетикой и защитой окружающей среды.

OVE как координатор INFORSE-Europe

С 1989 года OVE организует ежегодные семинары по возобновляемой энергетике и энергоэффективности для европейских неправительственных организаций. Основной целью таких семинаров является обмен информацией и укрепление сотрудничества между различными неправительственными европейскими организациями. Например, в 1998 году OVE участвовал в проведении экологического форума, параллельного Конференции экологических европейских министров, состоявшейся в Орхусе.

С 1989 года редакция бюллетеня INFORSE «Новости устойчивой энергетики», который выходит три раза в год,  находится в OVE. Бюллетень является форумом для  неправительственных организаций, занимающихся устойчивой энергетикой. Тираж бюллетеня составляет 3000 экземпляров, он распространяется по всему миру. Кроме того, бюллетень доступен в электронном виде на странице INFORSE. Бюллетень также включает список из 800 организаций, занимающихся устойчивой энергетикой.

OVE, в сотрудничестве с INFORSE-Europe и другими неправительственными организациями, участвовал во многих проектах в европейских странах.  Проекты в Западной Европе включали проекты, поддержанные разными программами Европейского Союза (EU-JOUL, EU-ALTENER). Часть из проектов в Восточной и Центральной Европе были также поддержаны Европейским Союзом (EU-PHARE, EU FG11, EU DG Environment, DANCEE). С 2001 года OVE участвует в маленьких проектах по сотрудничеству между датскими неправительственными организациями и неправительственными организациями в Белоруссии, Украине, Венгрии, Словении и Хорватии. Эти проекты поддерживаются Датским международным советом по малым грантам. Визит делегации российских неправительственных организаций в сентябре 2003 года также был профинансирован через малый грант.

Контактное лицо: Гуннар Бойе Олесен

OVE (Organisation for Vedvarende Energi).

Адрес: Dannebrogsgade 8A, DK-8000 Aarhus C

INFORSE-Europe

Адрес:  Gl. Kirkevej 82, 8530 Hjortshoej

Тел: +45-86227000 (Европейское сотрудничество), Факс:+45-86227096

Эл. почта: ove@inforse.org (Европейское сотрудничество)

Адрес в Интернете: http://www.orgve.dk

## Кооперативы, владеющие ветроустановками в Линеттене и Миддельгрундене

### Ветровой парк в Миддельгрундене

В настоящее время более 100 тысяч датских семей являются членами кооперативов по использованию ветровой энергии. Эти кооперативы установили 86 % всех ветряков в Дании и сыграли доминирующую роль в развитии датского сектора ветроэнергетики. В ближайшие годы ожидается, что энергокомпании сыграют значительную роль в развитии морских ветровых парков большой мощности.

В Миддельгрунде, в море построен ветровой парк, состоящий из 20 ветряков, мощностью в 2 МВт каждый. Общая мощность парка составляет 40 МВт. Ветропарк был создан в 1996 году по инициативе KMEK. После изучения ветрового потенциала в районе Копенгагена, KMEK создал рабочую группу, в основном состоящую из жителей, заинтересованных в развитии ветроэнергетики. В группу вошли люди с разным личным  опытом и уровнем образования, но все они были уверены, что проект будет успешным. KMEK участвовал в работе группы с самого начала, а сейчас является консультантом кооператива, владеющего парком. В настоящее время 10 турбин принадлежат кооперативу, а оставшимися 10 турбинами владеет местная энергокомпания «Copenhagen Energy». В разработке проекта равноценное (50/50) участие принимали кооператив и энергокомпания.

Кто может покупать акции кооператива?

Сначала акции могли приобретать только жители муниципалитета.  В 1999 году в силу вступило новое правило, согласно которому все жители могут покупать акции. С 2000 года акции кооператива при выполнении определенных условий могут покупать и иностранцы.

Организация проекта

Расположение будущего ветрового парка вблизи Копенгагена потребовало проведение исследований по экологическому и визуальному влиянию с самого начала процесса планирования парка в 1997 году.  В 1997 году Датское энергетическое агентство выделило грант размером 5,1 миллионов ДК (680 тысяч евро) для проведения таких исследований. Целью гранта было проведение технической и экологической экспертиз строительства морского ветропарка на конкретной площадке в районе Копенгагена. Кроме того, с помощью гранта были изучены организационные и финансовые аспекты работы будущего кооператива. Это было связано с тем, что кооперативы по своей природе не имеют никаких финансовых средств на начальной стадии планирования.

Энергокомпания

В 1996 году «Copenhagen Energy» приступило к изучению технической осуществимости строительства морского ветропарка в Миддельгрундене. Энергокомпания принадлежит муниципалитету Копенгагена. После двух лет переговоров и преодоления политических разногласий между кооперативом и «Copenhagen Energy» был подписан контракт. Департамент по ветровой энергии еще одной энергокомпании «SEAS» выступил консультантом «Copenhagen Energy» и возглавил проект по строительству ветропарка. Необходимо подчеркнуть, что сотрудничество кооператива и «Copenhagen Energy» было полезно обеим сторонам. Энергокомпания имеет большой опыт и широкие возможности в области методологии строительства энергообъектов и работы с подрядчиками. Кооператив хорошо знает частный сектор ветроэнергетики, имеет лучшие контакты с прессой и общественностью, а его члены с большим энтузиазмом относятся к развитию проекта. Заинтересованность местных жителей и сотрудничество местных энергокомпаний, муниципалитета и кооператива явились необходимым условием для успешной реализации проекта. Такое сотрудничество подтвердило надежность проекта в глазах общественности и политиков.

Финансирование кооператива

Кооператив имеет 40 500 акций. Каждая акция представляет производство            электроэнергии 1000 кВт*ч/год и стоит около 4250 ДК (567 евро). Согласно уставу кооператива, все акции должны оплачиваться вперед. В настоящее время более 8500 жителей, в основном живущих в окрестности ветропарка, являются членами кооператива. Все частные акции были проданы к 2000 году. Кооператив является самым большим в мире кооперативом, занимающимся ветроэнергетикой. Проект является самым большим в мире морским ветропарком с двойной собственностью.

Сроки строительства ветропарка

Реструктуризация электрического сектора и ведение нового механизма регулирования оптовых цен продажи энергии от возобновляемых источников привело к тому, что проект должен был быть разработан в короткие сроки. Новые правила означали, что контракты с производителями турбин и фундаментов для ветряков, а также контракты с энергетическими сетями должны были быть подписаны до конца 1999 года. В этом случае можно было получить оптимальные гранты в рамках Схемы по возобновляемой энергетике. Успеть вовремя было сложно из - за того, что проект должен был пройти через 3 общественных слушаний прежде чем его можно было реализовывать. Во-первых, в соответствии с законодательством, в 1997 году проект прошел через общественные слушания. Из-за озабоченности властей и части общественности в основном визуальным восприятием проекта, количество установок было уменьшено с 27 до 20. Во-вторых, уже измененный проект прошел обязательные слушания по визуальному воздействию и был утвержден. В 1999 году проект также прошел общественные слушания по результатам тщательно проведенной летом 1999 года экологической экспертизы. В соответствии с Конвенцией ESPOO слушания прошли не только в Дании но и в Швеции. После этой процедуры официального разрешения на старт проекта можно было ожидать только в конце ноября. Малый срок между окончательным решением и подписанием всех необходимых контрактов потребовал четкой координации действий между всеми участниками проекта.

| Первые общественные слушания (визуальное воздействие) | Июнь-сентябрь 1997 |
| --- | --- |
| Вторые общественные слушания (визуальное воздействие) | Июнь-сентябрь 1998 |
| Третьи общественные слушания (экология) | Июль-октябрь 1999 |
| Разрешение ЕС | Февраль-август 1999 |
| Общественные тендеры на поставку турбин, оснований, трансформаторов для подключения к сети и т. д. | Октябрь 1999 |
| Подписание контракта | Декабрь 1999 |
| Заливка бетона для оснований турбин | Апрель-июль 2000 |
| Работа по подготовке морского дна | Май-июнь 2000 |
| Установка оснований для турбин и первых 30-ти метровых секций башен | Октябрь-ноябрь 2000 |
| Прокладка морского кабеля между турбинами | Ноябрь 2000 |
| Установка верхних частей турбин, включая ротор | Ноябрь-декабрь 2000 |
| Защита от коррозии | Январь-февраль 2001 |

Параметры ветра в Миддельгрундене:

Скорость ветра на высоте 50 м 7.2 м/с Параметр размера Вейбулля на высоте 50 м t 8.1 м/с Параметр формы Вейбулля на высоте 50 м 2.3 Плотность энергии на высоте 50 м 380 Вт/м² Интенсивность турбулентности на высоте 50 м 0,12

Основные параметры ветровой турбины мощностью 2 МВ производства фирмы «Bonus Energy»

Высота втулки ротора 64 м Диаметр ротора 76 м Общая высота 102 м Выработка электричества 89 ГВт*час КПД ветропарка 93 %

Экономика для держателя акций

У кооператива 40 500 акций (10 х 2 МВт турбин). Стоимость акций составляет               172 млн. ДК (приблизительно 50 % общего бюджета). Одна акция равна стоимости производства 1000 кВт*час/год и продается за 4250 ДК.

Семья Якобсенов купила 1 акцию. Стоимость одной акции 4250 ДК (172 млн. ДК/40 500 акций = 4250 ДК) Годовое производство составляет 1000 кВт*час на 1 акцию Продажа электричества 330 ДК Доплата за использование источников возобновляемой энергетики 270 ДК Доход в год 600 ДК Стоимость ремонтных работ -70 ДК Чистый доход в год 530 ДК Норма прибыли 530/4250 12,5% Окупаемость 8 лет Жизненный цикл 20 лет 5% годовая амортизация 212,5 ДК/год Доход после амортизации 317,5 ДК/год Норма прибыли после амортизации 317,5 /4250 7,5%

### Ветровой парк в Линеттене, расположенный около Копенгагенского порта

Ветровой парк в Линеттене мощностью 4.2 МВт был построен в 1996 году и состоит из 7 турбин производства «Bonus Energy» мощностью 600 кВт каждая и с высотой втулки ротора 50 метров. Четыре турбины принадлежат и управляются кооперативом «Lynetten Vindkraft I/S», а остальные 3 турбины принадлежат копенгагенским энергокомпаниям. Турбины расположены на насыпи в порту Копенгагена в промышленном районе около очистных сооружений. Ветропарк хорошо виден из многих районов Копенгагена, города с миллионным населением.

История проекта

Проект начал создаваться в 1988 году, когда очистные сооружения были выбраны возможной площадкой для размещения ветровых турбин. Предполагалось, что новая насыпь, которую собирались построить, будет подготовлена для размещения ветроустановок. С этим предложением согласились власти города.

В 1994 году был основан кооператив «Lynetten Vindkraft I/S». Через год после создания кооператив подписал соглашение с энергокомпанией «Københavns Belysningsvæsen» об установке ветровых турбин. Выяснилось, что промышленная территория, на которой предполагалось установить турбины, использовалась для других целей, что являлось препятствием для возведения ветроустановок. Наличие дренажных каналов и кабелей маяков накладывало ограничение на размещение турбин, а насыпь не выдержала бы веса ветроустановок и пришлось готовить глубокие и дорогие основания под турбины. Кроме того, власти порта потребовали, что бы через 20 лет и турбины и их фундаменты были удалены.

После переговоров с властями были достигнуты некоторые компромиссы. Расстояние между турбинами сокращалось, что позволяло поставить их, не оказывая воздействие на уже существующие объекты. Кроме того, власти согласились с тем, что фундаменты ветровых турбин будут удалены на глубину 1 метр, если они потребуют этого.

С местным населением, которое достаточно большое в этом районе, проблем не возникло. Не было подано ни одной жалобы по поводу проекта, что является показательным фактом, принимая во внимание проблемы с размещением других ветропарков.  Такое положение вещей было приписано тому, что место для размещения турбин было выбрано удачно и население положительно относится к использованию ветроэнергетики.

В 1996 году ветровые турбины были установлены и с тех пор работают к удовлетворению 800 членов кооператива и при одобрении миллионов людей.

Адреса в Интернете: http://www.middelgrunden.dk, http://www.emu-consult.dk/lynetten

## Ассоциация домовладельцев в Тострупе, финансирующая проекты по энергоэффективности, солнечной энергетике и экономии воды

Была создана в 1972 году, состоит из панельных домов и включает в себя 912 квартир. В течении 20 лет территория, на которой находится ассоциация пользовалась плохой репутацией и имела много социальных проблем. С середины 80-х годов жители предприняли усилия, чтобы улучшить ситуацию и построили  общественный дом для проведения совместных мероприятий. В тоже время жители  решили реализовывать меры по энергосбережению и экономии воды. В частности, были установлены индивидуальные счетчики. Жители играют активную роль в проведении мероприятий по энергосбережению.

Контактное лицо:

Йенс Петер Скоруп (Jens Peter Skaarup)

Taastrupgårdsvej 135,  2630 Taastrup, Denmark

Тел.:  43 52 49 47, Мобильный: 28 45 49 47

Адрес:

Ejendomskontoret

Taastrupgårdsvej 19, 2630 Taastrup,

Тел. : 43 52 49 01 или 43 52 49 26, Факс: 43 71 22 59

Эл. почта: ek-taastrupgaard@akb.dk

http://taastrupgaard.com/

## Датский центр по возобновляемой энергетике (Folkecenter)

Folkecenter – это неправительственная, независимая организация, основанная в 1983 году для развития, тестирования и демонстрации возобновляемых источников энергии, которые могли бы производиться малыми и средними компаниями.

Folkecenter занимает территорию в 3,5 км2 .  За год Folkecenter принимает 8-10 тысяч посетителей и 5-15 зарубежных специалистов, которые в течение 3-9 месяцев проходят подготовку в области использования возобновляемых источников.

Folkecenter активно работает в следующих областях:

- Разработка технологий в области возобновляемых источников энергии в качестве консультантов для производителей и потребителей.

- Тестирование и сертификация технологий.

- Распространение информации по возобновляемой энергетике.

Многие демонстрационные установки активно используются посетителями, но большая их часть используется в проектах, а не в демонстрационных целях.

Folkecenter получает финансирование от местных властей, реализации местных и международных проектов по исследованию и продвижению возобновляемой энергетики и интегрированных решений в области устойчивой энергетики. До 2002 года Folkecenter также получал финансирование от Датского парламента. К сожалению, парламент прекратил выделять деньги после прихода к власти консервативного правительства.

Folkecenter сейчас находится в стадии изменения своей роли в обществе. Из учреждения, которое только разрабатывало и помогало в продвижении технологий возобновляемой энергетики он превращается в центр по развитию и демонстрации «зеленых» технологий в целом в автономных поселениях.

Центр расположен в живописной сельской местности, выходящей на фьорд Лим, в Северо-западной Дании, на полуострове Тю. Надо отметить, что на территории местного муниципалитета (Сидти, 12 тысяч жителей) производство электроэнергии от ветроустановок составляет 120 % от потребности, т.е. муниципалитет является экспортером энергии.

### Услуги для населения

На территории центра находится множество установок возобновляемой энергетики и других экологических технологий. Все они доступны для посещения. Некоторые из установок используются ежедневно, показывая как работает энергия ветра, солнца и растений. Среди установок:

- Ветропарк, демонстрирующий 12 видов ветровых турбин, от больших до маленьких.

- Выставка солнечных коллекторов, показывающая около 10 разных типов коллекторов.

- Двенадцать солнечных фотоэклектрических элементов, которые производят электричество.

- Четыре машины, работающих на растительных маслах.

- Машина, работающая на водороде, произведенном с помощью энергии ветра.

- Энергетический дом, демонстрирующий новые технологии, такие как использование сточных вод для поливки растений, лаборатория по выращиванию рыбы и овощей, используя питательные вещества от биогаза, выработанного при разложении навоза.

- Дом из соломы.

- Центр по подготовке специалистов, находящийся в полуподземном здании с низким потреблением энергии. В центре находится конференц-зал, вмещающий до 200 человек.

Некоторые выставки показывают детали установок (например, большая лопасть ветровой турбины, на которую могут забираться дети) или историческое развитие технологий (например, выставка старых ветровых турбин, дизайн которых похож на дизайн современных турбин).

Folkecenter также имеет маленькую библиотеку, продает публикации и выпускает буклеты.

### Демонстрационные проекты

Folkecenter также участвует в важных демонстрационных проектах как в Дании так и за рубежом. Folkecenter поставлял большие ветроустановки в Россию и Польшу и другие страны, строил парки солнечных коллекторов, электростанции по сжиганию биогаза.

Адрес:

Danish Folkecenter for Renewable Energy, Kammersgaardsvej 16, Sdr. Ydby, DK-7760 Hurup Thy.

Тел.  +45 97956600, Факс: +45 97956565,

Эл. почта: energy@folkecenter.dk

Адрес в Интернете: http://www.folkecenter.dk, http://www.folkecenter.net

## Ветровая турбина мощностью 525 кВт в Ханстхольме, которой владеет Folkecenter

Folkecenter разработал ветроустановку с контролируемой скоростью вращения ротора мощностью 525 кВ и установил ее в сентябре 1992 года на берегу Северного моря вблизи города Ханстольм. Проект был частично профинансирован Европейским Союзом.

С самого начала ветровая турбина работала удовлетворительно. Годовое производство электричества ожидалось в районе 1,3 миллиона кВт*час, что достаточно для обеспечения электричеством 350 семей. Фактическое производство электроэнергии составляет 1,3 – 1,6 миллионов кВт*час.

Основными технологическими характеристиками турбины такого упрощенного инновационного дизайна являются:

- Окрашенная стальная башня высотой 40 метров, диаметром 3 метра в основании и 1,8 метров на конце. Башня состоит из 4-х секций, соединенных между собой болтами.

- Трехлопастной ротор. Лопасти сделаны из стеклопластика и имеют длину 17 метров. На конце лопастей находятся тормоза.

- Интегрированная компактная коробка передач и односкоростной индукционный генератор с напряжением в 400 Вольт.

- Два тормоза.

- Система наведения на ветер, состоящая из двух планетарных колес, управляемых гидравлически и тормоза.

- Новая тиристорная система, позволяющая более мягко включаться в сеть и обеспечивающая более эффективную работу генератора при малых нагрузках за счет контролирования электрического напряжения генератора.

- Максимальная выработка электричества: 525 кВт

- Пусковая/буревая скорость ветра: 4 / 25 м/с

- Рабочая скорость ветра: 16 м/с

Турбины такого дизайна, как установленная в Ханстхольме, принадлежит к серии DANmark, которая создавалась на протяжении 10 лет непрерывных инноваций и развития. В результате были разработаны современные, надежные ветроустановки мощностью от 20 до 525 кВт. Разные производители построили около 160 таких установок.

Метеорологические, электрические и механические параметры ветроустановки постоянно собираются в результате обширной программы измерений. В общей сложности на турбине установлено 32 различных датчика и сенсора. Особенное внимание уделяется  измерению механических нагрузок на турбину. Датчики нагрузки установлены на всем основном оборудовании – лопастях, башне, роторной кабине и т. д.

Турбина установлена около порта города Ханстхольма, на берегу, в местности с высокими скоростями ветра. Комментарии населения по поводу расположения ветроустановки на побережье были только положительные.

Адрес в Интернете: http://www.folkecenter.dk/en/hnstholm/hanstholm.html

## Электростанция на ферме Скиннеруп, работающая на биогазе

Электростанция на биогазе типа “Smedemester” была построена в апреле 1996 года. Инновационной чертой станции является наличие хранилище для газа объемом в 465 м3, что позволяет фермерам производить электричество в то время, когда оно имеет наибольшую ценность. Сначала было построено хранилище для газа объемом 65 м3, а затем было добавлено еще одно хранилище большего (400 м3) объема.

Ежедневно для производства газа используются отходы рыбного хозяйства (300-500 литров) и навоз (12-13 м3), которые смешиваются в специальном контейнере, а затем 6 раз в день закачиваются в контейнер (200 м3), где идет брожение (12 дней). Одновременно с этим такое же количество уже дегазированного навоза удаляется в навозохранилище. Ежедневное производство газа составляет от 300 м3 до 970 м3 (с добавлением отходов рыбного хозяйства). Газ сжигается в генераторе, а электричество продается в сеть. Производство электричества составляет от 600 до 1 870 кВт*час/день.

Ферма полностью отапливается теплом, образующимся при сбраживании продуктов. Это позволяет фермерам экономить на покупке 75 тысяч литров мазута в год. Кроме того, сжигание газа в генераторе во время пиковых нагрузок и наполнение  хранилища для газа ночью позволяет фермерам экономить деньги на покупке электричества по высоким ценам во время пиковых нагрузок.

Технические Параметры

Контейнер для брожения			200 м3 (стальная вертикальная цистерна)

Температура процесса			40 - 48 °C

Среднее время брожения (1996)		12 дней

Потребление биомассы   (1996):

Навоз						примерно 370 м3/месяц

Жирные отходы сельского хозяйства 	примерно 12 м3/месяц

Хранилища для газа:

Маленькое: мешок с газом в контейнере	65 м3

Большое: пластиковая «труба»		400 м3

Мотор/генератор фирмы “Caterpillar”	87 кВт (электричество)

Цистерна для аккумулирования тепла	10 м3

Замещенное ископаемое топливо		75,000 мазута

Данные о производстве газа и электричества

Расчетное годовое производство электричества составляет 350 тыс. кВт*часов

| 1996 | Газ м3 | Электричество кВт*час | Продажа электричества (ДК) | Цена за кВт*час (ДК) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Месяц |  |  |  |  |
| Май | 5500 | 10 000 | 5100 | 0,54 |
| Июнь | 11 500 | 26 700 | 15 400 | 0,57 |
| Июль | 11 850 | 23 700 | 15 000 | 0,64 |
| Август | 16 000 | 31 000 | 20 500 | 0,66 |
| Сентябрь | 13 000 | 24 100 | 16 000 | 0,67 |
| Октябрь | 20 000 | 32 700 | 22 800 | 0,70 |
| Ноябрь | 19 000 | 26 500 | 16 900 | 0,64 |
| Декабрь | 20 000 | 36 700 | 21 500 | 0,59 |

Цена, по которой продавалось электричество, выработанное на станции, в мае составляла 0,54 датских кроны за кВт*час. Цена возросла в июле, когда было построено большое хранилище для газа, и опять уменьшилась в ноябре и декабре, когда хранилище было выведено из эксплуатации для ремонта.

Экономические характеристики

Полные инвестиции				2,1 миллиона ДК

Общественный грант				600 000 ДК

Стоимость хранилища для газа		около 70 000 ДК

Хотя производство электричества достигло максимума в декабре, доходы от продажи электричества были меньше, чем в октябре. Это связано с тем, что хранилище для газа не работало и из-за этого электричество продавалось по меньшим ценам. Расчеты показывают, что хранилище для газа увеличивает выручку от продажи электричества на 45 000 ДК в год. Расчетное время амортизации оборудования составляет 5 лет (при производстве на уровне 1996 года.) Экономия на тепле составляет 112 500 ДК в год.

Экологические данные

Использование биогаза позволяет сокращать выбросы диоксида углерода за счет замещения ископаемого топлива. Также станция позволяет заместить 75 000 литров мазута в год, использующихся для отопления. Годовое производство составляет в среднем 350 000 кВт*час .

Адрес:

Tovgardsvej 5, DK-7700 Thisted

## Небольшая станция по комбинированной выработке тепла и электроэнергии в Ворупёре

Поставляет тепло 250 потребителям и продает электричество в сеть. Как и в случае с остальными станциями, электричество продается в сеть. На станции установлены два мотора фирмы «Jenbacher», каждый мощностью 750 кВт (э). На станции находится большая цистерна, которая используется как хранилище для тепла. Выхлопная труба была украшена датским художником Бьёрном Сондергордом.

Адрес:

Toosholmvej 6, Vorupør, 7700  Thisted

Тел. +45-9793 8227  Факс +45-9793 8545

Адрес в Интернете: http://www.voruporkraftvarme.dk

## Котельная, работающая на древесных отходах в деревне Вестервиг

Централизованно поставляет тепло 306 потребителям от станции, сжигающей древесные отходы.

Адрес:

Vestergade 14, 7770 Vestervig

Тел: +45-97941288, Факс: +45-97941675

## ТЭЦ в Студструпе, использующая в качестве дополнительного топлива солому, что позволяет сокращать выбросы диоксида углерода

ТЭЦ является основным источником тепла для города Орхуса (250 000 жителей). ТЭЦ имеет 4 блока, из которых 3 используют уголь, а один блок, построенный последним, позволяет сжигать солому.

Четвертый блок был построен в 1985 году и изначально представлял собой паровую турбину, работающую на угле, состоящую из электрогенератора мощностью 350 МВт и парового котла с мощностью 824 МВт. Турбина могла работать в режиме обратного давления и производить электрическую энергию и пар и в конденсационном режиме, производя электричество и тепло и используя морскую воду для охлаждения. Котел производит пар температурой 540 °C и давлением 250 атмосфер. Топливом служит распыленный уголь.

В соответствии с датским политическим соглашением от 1993 года, датские энергокомпании должны, начиная с 2000 года, сжигать 1 4000 000 тонн биомассы в год. По крайней мере 1 000 000 тонн должны быть соломой. Выполнение этого соглашения было отложено и только в 2001 году 4-ый блок ТЭЦ был переделан так, чтобы на нем можно было сжигать солому, доля которой составляет 10 % от общей загрузки топливом.

В 1995 году были проведены первые эксперименты по сжиганию соломы на 1-ом блоке. После экспериментов блок был оборудован системой подачи соломы для обеспечения 20 % доли соломы (по энергетическому вкладу) в топливе. После этого был выполнен долгосрочный эксперимент (демонстрационная программа) по совместному сжиганию угля и соломы на 1-ом блоке. После эксперимента блок был остановлен по другим причинам.

В 2001  году 4-ый блок был переоборудован так, что он мог сжигать 10 % соломы. Он может использовать от 0 до 10 %% соломы (по энергетическому вкладу) и сжигать до 20 тонн соломы в час (при 10 % доле). За год 4-ый блок позволяет сжигать 100 000 тонн соломы.

Опыт первых лет сжигания соломы и распыленного угля в котлах показал, что:

- Было трудно найти подходящее оборудование для подготовки соломы (солома режется на маленькие куски и вдувается в бойлер)

- Сжигание соломы не сильно влияет на КПД бойлера

- Невыгоревшая фракция на дне котла больше, чем если бы сжигали только уголь

- Невыгоревшая фракция в зольной пыли меньше

- Композиция продуктов сгорания зависит от дизайна котла и доли соломы.

- Необходимо более тщательно удалять сажу

- Уровень  коррозии не меняется при сжигании соломы

- Тесты по селективному каталитическому восстановлению показали, что можно значительно очистить выбросы пыли от вредных веществ

- При установке оборудования по удалению серы в выходящих газах, выбросы диоксида серы можно сократить

- Композиция зольной пыли изменяется

- Требования по качеству, установленные цементной промышленностью, могут быть удовлетворены при 10 % доли соломы и выборе специальных типов угля (в Дании зольная пыль используется для  производства цемента)

- Выбросы пыли изменяются незначительно

- Выбросы NOx изменяются незначительно

- Выбросы HCl больше

- Выбросы SO2 меньше – меньше содержание серы в топливе

Если сравнить стоимость сжигание биомассы на отдельных котлах со стоимостью совместного сжигания угля и соломы, то она на 50 % выше (90 евро/МВт*час против      50 евро/МВт*час). Оборудование для совместного сжигания может быть установлено в два раза быстрее, чем оборудование для сжигания чистой биомассы. Необходимым условием для совместного сжигания, конечно, является наличие угольной станции и желание владельца пойти на это. Также важно наличие достаточного количества  биомассы на разумных расстояниях от станции.

Адрес:

Studstrupværket, Ny Studstrupvej 14, 8541 Skødstrup,

Тел.: +45 87 49 17 00, Факс: +45 76 22 19 69,

Эл. почта: studstrup@elsam.com.

Станцией владеет компания «Elsam», http://www.elsam.dk.

Компания «Techwise», http://www.techwise.dk является подразделением «Elsam».

## Экологическая деревня Хьортсой – использование солнечной энергии для обогрева и производство централизованного тепла для обогрева 65 домов с низким потреблением энергии от сжигания древесных отходов

Коммуна деревни Хьортсой

Коммуна, которая также является ассоциацией, находится в деревне Хьортсой в 15 километрах от города Орхуса. Коммуна состоит из 4 групп домов, в которых проживает 65 семей, планируется построить еще 3 новых группы. В целом в коммуне живет 150 взрослых и детей, 10 человек в ней работают. Для нужд жителей построено 3 общественных дома и офисное и выставочное здание. В этом здание находятся офисы OVE и INFORSE.

Коммуна исповедует устойчивый образ жизни как в экологическом так и в социальном планах. Можно привести следующие примеры:

- Дома построены из экологически чистых материалов (глины, земляных блоков, соломы) и используют возобновляемые источники энергии для производства тепла и электричества (солнечные коллекторы, биомасса) и природные материалы для изоляции зданий (бумага, природные краски);

- Дождевая вода собирается и используется в общественных стиральных машинах;

- Моча собирается и используется для орошения растений после 9 месяцев хранения;

- Фекалии и навоз используются для удобрения энергетических ивовых плантаций;

- Использованная вода испаряется на ивовых плантациях;

- Органическое фермерство для выращивания таких животных как цыплята, индюки, коровы и утки;

- Используются органические методы земледелия для выращивания овощей;

- Совместное использование машин (две машины);

- Все больше человек используют велосипеды вместо машин. Жители коммуны протестуют против строительства шоссе, которое пройдет рядом с деревней;

- Организуются общие обеды три раза в неделю;

- В коммуне создана строительная компания, исповедывающая принципы экологически устойчивого строительства;

- Энергетический кооператив поставляет горячую воду от котла, работающего на древесных отходах. В деревне строится ТЭЦ, которая будет использовать двигатель Стирлинга;

- В коммуне создан Экологический совет, проводящий консультации в районе северного Орхуса;

- Праздники (Новый год и т.д.) отмечаются совместно.

Демократическое управление

Коммуна в Хьортсое является ассоциацией, решения в которой базируются на принципах демократии и сотрудничества. Коммуна имеет совет, председателя, проводятся ежемесячные и ежегодные собрания, на которых принимаются решения. Такая структура основана на принципе “местного самоуправления”. Члены коммуны принадлежат к группе домов, а также входят в сложившиеся ассоциации (по совместному использованию автомобилей, энергетическую, по выращиванию овощей и т. д.) Разные ассоциации также имеют советы, председателей, а решения принимаются на ежемесячных и годовых собраниях.

Чувство общности

В коммуне мы стараемся найти баланс между индивидуальной свободой и необходимостью совместного существования. Мы стараемся создать такие условия, чтобы они способствовали совместному проживанию людей разного возраста и разного жизненного опыта. В коммуне проживают люди разных специальностей - инженеры, учителя и воспитатели в детских садах, биологи, изучающие засушливые земли, съедобные грибы и тропические леса, два профессиональных цирковых клоуна и актриса детского театра.

В коммуне живет много детей. Они участвуют в общественной деятельности и много играют друг с другом. Дети могут свободно бегать по территории деревни, на территориях, где запрещено движение автотранспорта. Более того, дети с удовольствием помогают ухаживать за животными, собирать куриные яйца, траву для корма животных и пропалывать сорняки, а также собирать урожай. Они часто приглашают своих друзей из местных детского сада и школы.

Коммуна такого размера как в Хьортсое помогает продемонстрировать как совместная ответственность и общее участие в жизни коммуны способствует ее процветанию. В коммуне производятся многие виды работ, и она осуществляет внутренне управление ежедневной деятельностью настолько детально насколько это возможно.  Общественные дома предоставляют помещение для таких совместных мероприятий как праздники, встречи, дискуссии, общие обеды. Большая часть работы в коммуне осуществляется коллективно, что  является шагом вперед в понимании того, что все виды работ имеют одинаковую важность. Компании, находящиеся в коммуне, находятся в совместном владении и управляются сотрудниками.

Изоляция зданий

Для изоляции потолков (30-35 см) и стен (20-25 см) используются материалы, представляющие альтернативу искусственным утеплителям на основе стекловаты. В группах домов NN 1 и 2 и во многих домах группы N 3 для изоляции используется вторично переработанная гранулированная бумага с добавлением борной соли для защиты от пожаров, плесени и насекомых.

Стены домов, сделанных из земляных блоков, снаружи обшиты деревом. В качестве изоляции также используется гранулированная бумага, которая размачивается водой для придания ей вязкой консистенции и затем наносится на стены.  Изоляция покрывается водонепроницаемой бумагой.

В группе домов N 4 и некоторых домах группы N 3 в качестве изоляции используется лен, но является более дорогим материалом, чем бумага.

Краска

Для покраски внешних деревянных стен используется краска, которую мы делаем сами или краска на основе льняного, купленная в городе. Для приготовления краски используется так называемая “овсяная” краска, изготовленная на основе старинного рецепта с использованием льняного масла, смолы, ржаной муки и цельного молока.

Сточные воды

Дождевая вода собирается в подземные цистерны и используется для стирки одежды и поливки огородов. Использованная вода от группы домов N 3 собирается в бассейны на ивовых плантациях и испаряется, таким образом обеспечивая необходимую влагу для деревьев (два из них закрыты, а один открыт, их общая площадь составляет 4 гектара). В дне закрытых бассейнов установлены мембраны, препятствующие утечке воды. Каждые четыре года ивы будут вырубаться и использоваться в качестве топлива. Утилизация использованной воды таким образом предполагает, что жители используют мыло, зубную пасту и стиральный порошок , которые разлагаются естественным путем.

Биомасса

Система центрального отопления практически для всех домов использует котел мощностью 180 кВт, работающей на древесных гранулах. В дополнении, группы домов 1 и 3 имеют дровяные плиты. Для производства древесных гранул частично используется древесина ивовой плантации площадью два гектара. Существует план по дополнению существующего котла маленькой ТЭЦ, работающей на двигателе Стерлинга. ТЭЦ будет снабжать деревню теплом и электричеством в зимние месяцы.

Солнечная энергетика

Установленный на крыше одного из дома группы N 1 солнечный коллектор поставляет 15 - 20 % тепла для группы.  На крышах офисного здания и еще одного дома установлена встроенная в крышу   солнечная система, состоящая из черных пластиковых труб производства компании “Aidt Miljo”и бака с водой. Группа домов N 4 имеет солнечный коллектор площадью 75 м2, на крыше их общественного дома. Группа домов N 2 имеет солнечный коллектор площадью 84 м2, установленный на крыше многосемейного дома. За счет использования солнечных систем становится возможным отключения теплопроводов между домами в летнее время, что позволяет уменьшить теплопотери в системе центрального отопления на 15 - 20%.

В коммуне используется система “зонирования” домов при которой на север выходят помещения, не требующие сильного отопления (туалеты, спальни, кладовые). На юг выходят помещения, которые необходимо отапливать (гостиные). Окна сделаны из специального стекла, которое лучше пропускает солнечные лучи, чем обычное стекло. Некоторые дома имеют застекленные веранды, ориентированные на юг, что способствует большему прогреванию солнечными лучами. Такое использование принципов пассивного солнечного отопления позволяет экономить на обогревании домов.

Фотоэлектрические элементы используются для подачи тока в изгороди, окружающие места содержания животных.

В долгосрочной перспективе мы надеемся, что фотоэлектрические элементы будут использоваться для производства электричества летом, а двигатель Стирлинга будет производить электричество и тепло зимой. Это позволит коммуне получать все тепло и электричество от возобновляемых источников энергии (солнца и биомассы).

Сельское хозяйство

На нашей ферме площадью 20 гектаров используется органическое земледелие. Ферма поставляет для коммуны мясо (цыплят, коз и коров) и яйца. Кроме того ассоциация, в которую в настоящее время входит 25 семей, занимающаяся органическим огородничеством, выращивает для своих членов картошку, лук, капусту, салат, морковь и другие овощи. Мясо и яйца может  купить любой житель коммуны. Для вступления в ассоциацию по выращиванию овощей необходимо заплатить 1250 ДК в год на человека и отработать 25 часов на посадке и прополке. После этого овощи можно собирать бесплатно в нужном количестве.

Экономика

В группах домов NN 1 и 3 строительство частных домов финансировалось за счет предоставления ссуд компанией «Realkredit Denmark» и/или Пенсионным Академическим Фондом, фондом «Gaia» и банком «Merkur», специализирующимся на инвестициях в экологически чистые проекты. Несмотря на то, что многие люди выполняют большую часть работ по строительству домов самостоятельно, экологически чистое строительство в Дании требует значительных финансовых затрат.

Дома в группах NN 2 и 4 были построены Ассоциациями Социального Жилья («Lejebo» и «Ringgaarden»). В этих группах жители платят ренту Ассоциации Жилья.

Адрес:

Gammel Kirkevej 82, 8530 Hjortshoj, Denmark.

Адреса в Интернете: http://www.andelssamfundet.dk (на датском); http://www.ecovillage.dk (на английском)

## Котельная в деревне Хиннеруп, работающая на древесных отходах и соломе

Котельная поставляет тепло для системы централизованного теплоснабжения и является кооперативом, члены которого избирают председателя, вице-председателя и управляющий комитет. Комитет состоит из 5 человек, включая одного представителя местного муниципалитета. На ТЭЦ работают 9 человек.

Кооператив начал работу в 1962 году и обслуживал 75 человек. В настоящее время 3000 семей получают тепло от ТЭЦ.

С 1987 года кооператив обслуживает муниципальную систему централизованного теплоснабжения и поставляет тепло в деревни Хиннеруп и Сёфтен.

С 1962 года котельная использовала нефть в качестве топлива, но в 1980 после энергетического кризиса 1973 года цены на тепло выросли настолько, что информация о них попала на первые страницы газет. В 1988 году для выработки тепла котельная начала использовать солому и отходы древесного производства. Солома является более дешевым топливом, чем нефть и ее использование не приводит к выбросам CO2 (если смотреть весь цикл от выращивания до сжигания). В 2002 году котельная была на третьем месте в Дании по дешевизне вырабатываемого тепла. Солома для котельной производится в районе Орхуса. Солома транспортируется фермерами на котельную в больших тюках, в которых она обычно хранится на полях. Зола, образующаяся в процессе сжигания соломы отправляется обратно и используется фермерами в качестве удобрения.

Адрес:

Hinnerup Fjernvarme A.m.b. A, 15 Fanøvej, DK-8382, Hinnerup,

Тел. :+45 86 98 53 40,  Факс: +45 8698 5338,

Эл. почта: hinnerupfjernvarme@mail.dk

Адрес в Интернете: http://www.hinnerupfjernvarme.dk

## Меры по энергоэффективности энергораспределительной компании «NRGi» в Орхусе

Энергокомпании в Дании обязаны поощрять своих клиентов внедрять меры по энергосбережению. Часть тарифа на электроэнергию размером 0,01 ДК/кВт*час тратится на энергосбережение. Половиной этой суммы распоряжаются энергораспределительные компании, а другой половиной – фонды энергосбережения.

«NRGi», которая поставляет электричество в Орхус и на полуостров Дьюрсланд к северу-востоку от Орхуса,  открыла несколько центров для консультации населения по внедрению мер по энергоэффективности (освещение, бытовые приборы и т. д.). Энергокомпании сотрудничают в области предоставления информации об энергосбережении, которая распространяется через центры, подобные трем центрам, созданным «NRGi». Информация также доступна через сайт в Интернете, поддерживаемый несколькими энергокомпаниями. «NRGi» также оказывает консультации по телефону и чере выезды к большим потребителям энергии.

Хотя и трудно оценить эффективность предоставления таких услуг населению, опыт Дании показывает, что с середины 90-х годов, когда такая практика началась, потребление электричества стабилизировалось. В тоже время энергопотребление росло в других Скандинавских странах.

Адрес в Интернете: http://www.nrgi.dk (на датском)

# Footnotes

Дания не перешла на евро. Обменный курс между датской кроной и евро на февраль  2004 года –      1 ДК = 0,13 евро

Международная конвенция по экологической экспертизе проектов, имеющим трансграничное влияние. Была принята в 1991 году, вступила в силу в 1997 году.

Статистическое распределение Вейбулля позволяет рассчитывать скорости ветров

Скорость вращения ротора меняется в зависимости от скорости ветра. При сильных порывах ветра лопасти останавливаются.

Позволяет совместно использовать навоз и органические отходы для производства биогаза

Двигатель Стирлинга - двигатель внешнего сгорания; тепло поставляется внешним источником. Одно из направлений использования - применение в установках для совместного получения тепла и электричества малой мощности. Технология находится в стадии усовершенствования.